Инв. № 962 НС

Экз. №___

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ IV

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ

Генеральный директор института			  Ю.А. Перелыгин

Руководитель проекта					  Н.В. Николаевская

2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Обеспечение пожарной безопасности Волосовского муниципального района.	3

1.1 Аварии на пожароопасных объектах.	3

1.2 Предложение по организации пожарных депо	9

2. Мероприятия противопожарной защиты территории.	12

2.1 Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству населённых пунктов	14

2.2 Технические решения, принятые при планировке территории	16

1. Обеспечение пожарной безопасности Волосовского муниципального района.

1.1 Аварии на пожароопасных объектах.

Пожароопасная обстановка на территории Волосовского муниципального района обусловлена: наличием взрывопожароопасных объектов (сеть магистральных газопроводов с отводами, автозаправочных станций), ветхим деревянным жилищным фондом, угрозой промышленных и бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора, подверженностью территории лесным и торфяным пожарам, недостаточной «зоной покрытия» территории подразделениями пожарной охраны.

К пожароопасным объектам относятся предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также трубопроводный транспорт.

На территории Волосовского муниципального района располагаются следующие пожароопасные объекты:

1. Магистральный газопровод «Кохтла-Ярве – Санкт-Петербург»

2. Автозаправочные станции: ( 4 станции в г. Волосово 2 станции в д. Торосово и п. Восемьдесят первый километр.

3. ООО «Нефтебаза Молосковицы» (в настоящие время выведена из эксплуатации).

Трассы прохождения магистральных газопроводов по территории Волосовского муниципального района приведены на «Схеме основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера».

Магистральный газопровод.

По территории Волосовского муниципального района проходит магистральный газопровод «Кохтла-Ярве ( Санкт-Петербург», диаметр 450 мм рабочее давление 5,0 МПа. 2 ветки. Протяженность газопровода по муниципальному району составляет – 78 км.

Прокладка газопровода, подземная. Глубина заложения газопровода 0,8 м. Запретных зон на линейной части магистрального газопровода не существует. Территории, по которым проходят трасы газопроводов не имеют запретов на проход посторонних лиц и соответственно не имеют какого-либо ограждения.

Газораспределительные станции на территории муниципального района: ГРС «Гомонтово», ГРС «Труд», ГРС «Озертицы», ГРС «Ленинский путь», ГРС «Волосово».

Данные приведены по материалам ООО «ВНИИГАЗ», по показателям безопасности и анализа риска при эксплуатации объектов газотранспортных систем ОАО «ГАЗПРОМ».

Возникновение аварийных разрывов на магистральных газопроводах, газопроводах-отводах и технологических газопроводах компрессорных станций связано с физическими эффектами двух видов:

- внутренними – нестационарными газодинамическими процессами в самих трубопроводах, определяющими динамику выброса природного газа в атмосферу;

- внешними – определяющими воздействие процесса разрушения участка трубопровода высокого давления на окружающую среду.

Внешние эффекты сопровождаются:

- образованием волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под давлением из разрушенного трубопровода, а также волн сжатия, образующихся в случае воспламенения газового «шлейфа» (облака), т.е. за счет расширения продуктов его сгорания;

- образованием и разлетом осколков (фрагментов) разрушенного участка трубопровода;

- возможностью воспламенения газа и термическим воздействием пожара на окружающую среду.

Вероятность гибели людей при разрывах газопроводов с возгоранием газа (Р = 5,5 МПа) при покидании ими зоны опасности со скоростью 2,5 м/с с вероятностью гибели 1 % прослеживается на расстоянии 300 метров от оси газопровода.

Вероятность 1 % обеспеченности частичного разрушения кирпичных (лёгких каркасных) зданий при разрывах газопроводов (Р = 5,5 МПа) сохраняется до 40 метров от оси газопровода.

Анализ статистической информации по системам жидкостных трубопроводов России показал, что частота нарушений герметичности труб «среднего» и «большого» размера, приводящих к утечкам ШФЛУ (ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов) в диапазоне 20÷100 кг/с и более составляет примерно 0,2 на 1000 км в год.

По своему компонентному составу ШФЛУ является однородной смесью легких углеводородов, более 90 % из которых термодинамически не могут существовать при атмосферных условиях в виде жидкости. Поэтому аварийное истечение ШФЛУ из поврежденного трубопровода будет сопровождаться интенсивным и практически полным его испарением с образованием взрывоопасных углеводородных облаков, способных перемещаться под действием ветра в приземном слое атмосферы на значительные расстояния.

Нестационарные гидродинамические процессы, возникающие в трубопроводе при значительных нарушениях герметичности тела трубы, имеют выраженный характер по отношению к другим волновым процессам и могут быть однозначно идентифицированы операторами на насосных станциях с помощью штатных систем измерения расхода и давления. Однако, ввиду относительно низкой скорости распространения волновых процессов в ШФЛУ (не более 800 м/с) и вследствие принятых в проекте значительных расстояний между НС (до 250 км) время, необходимое для идентификации аварийного процесса операторами на НС (принятия адекватного решения по остановке перекачки и перекрытия линейных задвижек), может объективно составлять (10-30) минут и более. За указанные интервалы времени в окружающее пространство может быть выброшено под давлением в виде газожидкостной смеси до нескольких сотен тонн ШФЛУ, что при характерных скоростях переноса паров ШФЛУ в атмосфере (2–5 м/с) может сформировать зону потенциальной опасности в 2,0 и более километров.

Автозаправочные станции (АЗС)

На территории Волосовского муниципального района расположены следующие автозаправочные станции:

- г. Волосово 2 станции;

- д. Торосово ( 1 станция;

- п. Восемьдесят первый километр ( 1 станция.

Прогнозируемый уровень чрезвычайных ситуаций (ЧС) – локальный, зона действия – территория АЗС.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС:

а) из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной безопасности и правил эксплуатации электрооборудования.

б) по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

в) при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

г) от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварии или пожара;

д) от проливов горючего при заправке автомобилей;

е) в результате пролива горючего при его приеме из автоцистерны в емкости АЗС;

ж) в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

з) из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

и) при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие с переходом в пожар происходит:

а) при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

б) в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

в) из-за обрывов раздаточных пистолетов, при нарушении технологии заправки автомобилей;

г) после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

д) в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

е) в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

В результате расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий при наиболее серьезных вариантах максимальное количество вещества, которое будет участвовать в аварии, составит 30 тонн. Зона действия поражающих факторов при данном сценарии развития аварии и пожара ограничивается территорией АЗС. При взрыве резервуаров горючее может попасть в кювет, проходящий вдоль территории АЗС. При данном сценарии аварии на персонал, население и окружающую среду будут воздействовать следующие поражающие факторы:

- ударная волна;

- избыточное давление;

- тепловое излучение, в том числе воздействие открытого пламени;

- обрушение сооружений и оборудования;

- загрязнение нефтепродуктами почвы.

Граница зоны разлива нефтепродуктов ограничивается наличием обвалования места слива нефтепродуктов.

В этом инциденте могут погибнуть до 2-х человек, число пострадавших может достигать 7 человек.

Вероятность ожидаемого количества пострадавших среди персонала в результате  опасного события равна 1 х 10-6, а вероятность ожидаемого количества пострадавших среди населения и персонала 4 х 10-5.

В виду высокой повторяемости технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех АЗС необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Магистральный нефтепровод

Для обеспечения экспорта российской нефти, перекачиваемой по трубопроводу «Дружба», через строящиеся нефтяные терминалы порта Усть-Луга. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 года № 1754-р принято решение о проектировании и строительстве нефтепровода «Балтийской трубопроводной системы – 2», по трассе г. Унеча (Брянская обл.) – п. Усть-Луга (Ленинградская область). Трубопровод пройдёт через юго-западный участок территории Волосовского муниципального района по территории Сабского сельского поселения.

В соответствии с данными, приведёнными в плане по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти на линейной части магистральных нефтепроводов Великолукского РНУ ООО «БАЛТНЕФТЕПРОВОД», результатом аварий на магистральном нефтепроводе, кроме потерь нефти, является токсическое поражение (загрязнение) окружающей среды: воды, земли (почво-грунта), атмосферного воздуха. Скопление нефти в пониженных местах трассы нефтепровода может вызвать образование горючих паровоздушных смесей с последующим возможным возгоранием и, как следствием, задымленностью близлежащих населенных пунктов, потерей материальных ценностей и термическим поражениям людей попавших в зону пожара.

Можно выделить три типа участков, на которых количество возможных пострадавших будет изменяться в значительных пределах. К этим участкам относятся:

- населенные пункты вблизи трассы нефтепровода;

- места пересечения трубопровода с автодорогами;

- места, где появление людей носит случайный характер.

Наиболее опасными, с точки зрения возможного числа пострадавших, являются места прохождения трубопровода вблизи населенных пунктов, и производственных сельскохозяйственных объектов, где работают люди, на удалении до 100 м от трассы нефтепровода. При нахождении людей на расстоянии более 100 м смертельное поражение возможно только в случае неблагоприятного стечения обстоятельств: большой объем выброса, высокая температура в окружающей среде (более 10 (С), устойчивая стратификация атмосферы, малая скорость ветра в направлении населенного пункта.

Предполагаемая трасса магистрального нефтепровода проходит через населённые пункты д. Редкино, д. Мышкино, д. Язвище ,предполагается три места пересечения с автодорогами. Предполагаемое количество пострадавших принимается 2-3 человека (из них 1-2 смертельно).

На участках, где появление людей носит случайный характер (туризм, проведение ремонтных работ), реальное число пострадавших ограничивается 3-5 человек (из них возможно 1-2 человека с летальным исходом).

При авариях с возгоранием нефтяного разлития возможно воздействие на людей, оказавшихся вблизи места аварии. При этом основным видом поражения будет термическая радиация пожара.

Таблица 1

Размеры зон поражения при аварии с возгоранием нефтяного разлития

| Уровень тепловой нагрузки, кВт/м2 | Диаметр пожара, м |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 100% смертельного поражения человека | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 1% смертельного поражения человека | 38 | 60 | 102 | 146 |
| Безопасное расстояние | 72 | 125 | 220 | 300 |

Из таблицы следует, что возможная граница смертельного поражения человека сравнима по уровню тепловой радиации с расстояниями, на которых в результате пожара возможно загорание сооружений. Таким образом, для большинства аварийных сценариев с загоранием нефти удаление, на котором возможно нанесение смертельного поражения человеку и ущерба зданиям и постройкам, можно оценить на уровне 1-1,2 от радиуса характерного размера разлива горящей лужи, т.е. летальные исходы при горении нефтяного разлития возможны на удалении до 60-80 м от края лужи разлития.

Вторым фактором, воздействующим на людей при пожаре, являются токсичные продукты горения нефти. При пожаре разлития происходит массовый выброс угарного газа, диоксида серы, двуокиси азота, сажи, углекислого газа, а также продуктов термического пиролиза нефти. Рассеяние этих веществ в атмосфере, как правило, не приводит к летальным исходам среди населения, но может потребовать эвакуацию населения в случае временного превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) продуктов сгорани. Как правило, зона превышения ПДК имеет размер от 200 до 500 м в зависимости от условий состояния атмосферы.

Согласно постановлению Гостехнадзора Российской Федерации от 23 ноября 1994 года № 61, охранные зоны магистральных трубопроводов, для СУВ (сжиженных углеводородов) 100 метров от оси трубопровода, для нефтепроводов 25 метров.

В соответствии с приведёнными материалами зона безопасности от нефтепровода составляет 300 метров.

Трасса планируемого прохождения магистрального нефтепровода по территории Волосовского муниципального района приведена на «Схеме основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера».

## 1.2 Предложение по организации пожарных депо

В настоящие время пожарную безопасность муниципального района обеспечивают следующие пожарные подразделения, представленные в таблице

Таблица 2

Пожарные подразделения Волосовского муниципального района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование подразделения | Пожарный расчет | Количество основной пожарной техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Волосово | 119 ПЧ | 41 чел. | 3 АЦ* |
| 2 | п. Бегуницы | 120ПЧ | 23 чел. | 3 АЦ |

*) автоцистерны

Подразделения пожарной охраны обеспечивают покрытие только 30 % территории муниципального района.

В п. Молосковицы (Курского сельского поселения) было начато, но не закончено, строительство новой пожарной части. Возведённая инфраструктура приходит в упадок и требует капитальных вложений.

На территории сельских поселений муниципального района сложилась крайне напряженная обстановка в пожарной безопасности. Ежегодно регистрируется большое количество пожаров. Плотность застройки сельских населенных пунктов, отсутствие средств пожаротушения и наличие ветров создает угрозу возникновения крупных пожаров с непредсказуемыми последствиями.

Учитывая масштаб проектирования, расчет количества пожарных депо и автомобилей на расчетный срок дается в целом по муниципальному району. При расчете количества пожарных депо и автомобилей на расчетный период были использованы Нормы пожарной безопасности НПБ 101-95 Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данные нормативы разработаны Главным управлением Государственной противопожарной  службой (ГУГПС) МВД России и введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994.

Таблица 3

Количество пожарных депо и автомобилей на расчетный период

| №№ п/п | Наименование | Численность населения на расчетный срок (тыс. чел) | Числитель: кол-во депо Знаменатель: кол-во пожарных автомобилей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Волосовский муниципальный район | 55,3 | 3 1x8+2x6 |

Непосредственно конечная необходимость размещения пожарных депо всегда должна рассматриваться исходя из необходимого обеспечения пожарной безопасности планируемой территории.

В соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территории определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения в сельских поселениях не должно превышать 20 мин,

- размещение подразделения пожарной охраны населенных пунктов должно осуществляться в зданиях пожарных депо.

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и норм проектирования объектов пожарной охраны – НПБ – 101-95 (приложения № 1, № 2, № 7) проектом предлагается организация пожарных депо в следующих поселениях:

- д. Большой Сабск. (предлагается в связи с проектным предложением по развитию южной части муниципального района как рекреационной, туристической зоны с развитием соответствующей инфраструктуры.)

- п. Молосковицы (Курского сельского поселения). Невыполнение нормативного времени по прибытию пожарных частей (Восстановление недостроенного пожарного депо).

По классификации зданий пожарных депо в зависимости от их назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на пять типов (I, II, III, IV, V).

К охране сельских поселений относится V тип пожарных депо на 2, 4 автомобиля.

Расчёт численности состава муниципальной пожарной охраны произведён согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 05.06.2007 № 126 Приложение № 1 (Одна единица личного состава муниципальной пожарной охраны на 200 человек населения).

д. Большо́й Сабск

Административный центр Сабского сельского поселения расположен в юго-западной части Волосовского муниципального района на правом берегу реки Луга. Ближайшая пожарная часть г. Волосово, расстояние 44 км. Численность населения 1313 человек. В деревне 6 пятиэтажных домов и 3 двухэтажных дома, а также индивидуальная застройка.

Покрываются следующие сельские поселения: Сабское сельское поселение, части Курского сельского поселения и Беседского сельского поселения. Общая численность проживающего населения 5030 человек.

Расчётная численность состава муниципальной охраны 25 человек.

Проектом предлагается организация пожарного депо V-ого типа на 4 автомобиля. Из них 2 – специального назначения (автолестница, автоподъемник и автомобиль газодымозащитной службы) и 2 автомобиля с цистернами. Площадь земельного участка, где предусматривается размещение пожарного депо – 0,84 га.

п. Молосковицы

Посёлок относится к Курскому сельскому поселению. Численность населения 188 человек. Рядом располагается Железнодорожная станция Молосковицы.

Ближайшая пожарная часть г. Волосово, 27 км.

Покрываются следующие сельские поселения: Курское сельское поселение, Беседское сельское поселение, Большеврудское и Каложицкое сельские поселения. Общая численность проживающего населения 9300 человек.

Расчётная численность состава муниципальной охраны 45 человек.

Проектом предлагается организация пожарного депо V типа на 4 автомобиля. Из них 2 – специального назначения (автолестница, автоподъемник и автомобиль газодымозащитной службы) и 2 автомобиля с цистернами. Площадь земельного участка, где предусматривается размещение пожарного депо – 0,84 га.

Размещение пожарного депо осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-фз., раздел II, глава 17, ст. 77), согласно  требованиям «Технического регламента…» в части расположения депо на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы поселка. Оборудуется светофором для остановки движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора может осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны НПБ-101-95 (приложение № 3, приложение № 4) предусматривается:

- на территории пожарного депо размещение: учебно-тренировочного комплекса, закрытого гаража-стоянки автомобилей, склада, рукавного участка, поста газодымозащитной службы и др.;

- в помещении пожарного депо, как объекта пожарной охраны: помещение пожарной техники и техобслуживания, помещение для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре и другие технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Совместно на территории земельного участка дислоцируются бригады и службы спасения.

На следующих стадиях проектирования, на стадии разработки рабочего проекта структура и параметры сооружений депо пожарной охраны уточняются.

Положение мест существующих и предлагаемых пожарных депо приведены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Мероприятия противопожарной защиты территории.

Противопожарные мероприятия, в рамках данного проекта предусматривают разработку единой системы пожаротушения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области и её приоритетных направлений.

Мероприятия организационного характера.

На региональном  уровне

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и в целях укрепления пожарной безопасности в жилищном фонде, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, учреждениях и на объектах различных форм собственности на территории Волосовского муниципального района должны быть разработаны и утверждены следующие документы:

1.Положение об обязательном обучении мерам пожарной безопасности неработающего населения, служащих, работников предприятий, организаций, учреждений и обучающихся в образовательных учреждениях на территории Волосовского муниципального района.

2.Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам.

3.Положение об организации общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Волосовского муниципального района.

4.Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципальных образований Волосовского муниципального района

5.Обеспечение комитетом по информационной политике и телекоммуникациям по требованию Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Ленинградской области незамедлительное и на безвозмездной основе опубликование оперативной информации по вопросам пожарной безопасности.

На местном уровне

  - Предусмотреть в бюджете муниципального образования средства:

  - на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

  - на создание и содержание муниципальной пожарной охраны, добровольных пожарных формирований в населенных пунктах, находящихся на значительном расстоянии от подразделений государственной противопожарной службы;

  - на страхование муниципального жилья и имущества;

  - на ремонт, испытание и техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты, в том числе систем противопожарного водоснабжения, предназначенного для тушения пожаров;

  - на проведение регламентных работ и замену неисправного электрооборудования, чистку вентиляционных каналов и дымоходов в муниципальном жилищном фонде;

  - на проведение противопожарной пропаганды среди населения.

  - Определить порядок оповещения и сбора населения для тушения пожаров в населенных пунктах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, крестьянских и фермерских хозяйств, обязать граждан вывесить на стенах индивидуальных жилых домов и дачных построек таблички установленного образца с изображением инвентаря, с которым необходимо прибыть на тушение пожара.

  - Провести комплексные мероприятия перед наступлением пожароопасного периода и подготовку муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период.

  - Принять и утвердить нормативные правовые акты, регламентирующие отношения по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования.

  - Совместно со средствами массовой информации активизировать пропаганду по вопросам пожарной безопасности среди населения, организовать тематические программы и социальные рубрики.

  - Разрабатывать и утверждать планы противопожарной безопасности населённых пунктов и садоводств.

  - Составление чёткой схемы и карт расположения по территории района расположения пожарных гидрантов и пожарных водоёмов, мест заправки водой с организованными подъездами к ним.

  - Постоянный контроль над организацией противопожарной защиты населения.

2.1 Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству населённых пунктов

При проектировании, строительстве, развитии территории, разработке пожарных регламентов, опираются на следующие документы:

Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации устанавливают требования пожарной безопасности организационного характера обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, из которых к противопожарной охране населённых пунктов относятся следующие требования:

- 1.Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного самоуправления разрабатываются и выполняются мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие).

- 2.Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

- 4.На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

- 5.Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

- В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

- В весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте.

- Населенные пункты и отдельно расположенные объекты обеспечиваются исправной бесплатной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

- Обеспечение подъезда со всех сторон к многоквартирным жилым домам, общеобразовательным, детским дошкольным и лечебным учреждениям, а также к учреждениям органов управления.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участка и объектам общего пользования.

- Дороги, подъезды и проезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, пожарным лестницам и водным источникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Территории населенного пункта и предприятий должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарными гидрантов. Организовано чёткое и ясное указание на места и расположение пожарных водоёмов и пожарных водозаборов.

2.2 Технические решения, принятые при планировке территории

1.Система размещения пожарных депо на территории муниципального района осуществляется с увязкой существующей системы пожарных депо.

2.Система пожаротушения на территориях вне населённых пунктов организуется с учётом размещения пожарных водоёмов и водозаборных площадок на территории муниципального района. Созданием системы пожарных водоёмов (резервуаров) на территориях, удалённых от водных объектов;

3.Закладывание противопожарных решений при проектировании в планировочную структуру генеральных планов населённых пунктов (жилых массивов):

- -Планировочная организация сквозных круговых улиц и проездов;

- -Наличие не менее двух въездов-выездов;

- -Соблюдение при проектировании противопожарных разрывов;

- -Наличие альтернативной противопожарной системы (пожарные водоёмы, резервуары, гидранты);

- -Минимализация тупиковых проездов.

- -Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по СНиП 2.07.01-89*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.

Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение на нужды предприятий осуществляется из централизованных систем водоснабжения населенных пунктов и полностью осуществляется за счет ресурсов подземных вод.

В настоящее время обеспеченность района централизованным хозяйственно-питьевым и техническим водоснабжением составляет 98 %. Общая протяженность сетей водопровода Волосовского муниципального района – 174,5 км. Противопожарный водовод объединяется с хозяйственно-питьевым и производственными водопроводами.

Таблица 4

Водозаборы из подземных вод

| № | Наименование населенного пункта | Производительность, тыс.м³/сут. | Кол. сква-жин | Наличие зон санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Максимально возможная |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | д. Бегуницы | 1,1 | 25,5 | 4 | Есть | Отсутствует |
|  | п. Беседа | 0,3 | 0,8 | 2 | Есть | Отсутствует |
|  | д. Большой Сабск | 0,2 | 0,6 | 2 | Есть | Отсутствует |
|  | г. Волосово | 4,5 | 10,3 | 5 | Есть |
|  | п. Вруда | 0,6 | 1,0 | 2 | Отсутствует |
|  | п. Зимитицы | 0,4 | 1,0 | 2 | Есть | Отсутствует |
|  | д. Извара | 0,5 | 1,0 | 2 | Отсутствует |
|  | п. Калитино | 0,4 | 0,8 | 3 | требуется ремонт | Отсутствует |
|  | п. Каложицы | 0,2 | 1,0 | 2 | требуется ремонт | Отсутствует |
|  | д. Курковицы | 0,4 | 1,2 | 2 | Отсутствует |
|  | п. Кикерино | 0,2 | 1,8 | 6 | Отсутствует |
|  | д. Клопицы | 0,2 | 1,5 | 2 | Отсутствует |
|  | п. Курск | 0,2 | 1,3 | 2 | Есть | Отсутствует |
|  | п. Рабитицы | 0,3 | 0,9 | 1 | Есть | Отсутствует |
|  | п. Сельцо | 0,4 | 1,5 | 3 | Отсутствует |
|  | п. Сумино | 0,5 | 0,7 | 2 | требуется ремонт | Отсутствует |
|  | д. Торосово | 0,4 | 1,5 | 4 | требуется ремонт | Отсутствует |
|  | д. Терпилицы | 0,4 | 1,2 | 3 | Отсутствует |
|  | д. Ущевицы | 0,2 | 0,6 | 2 | Есть | Отсутствует |

Существующие заборные скважины по муниципальному району сохраняются с планируемым использованием их для технического, резервного и пожарного водоснабжения.

Для технического водоснабжения проектируемых промышленных предприятий предлагается использование собственных водозаборных сооружений (скважин на территории промышленной площадки). С возможностью противопожарного водоснабжения из них. С обязательной организацией спринклерных систем пожаротушения, заложенных при проектировании инженерных сооружений.

Расчетные расходы на пожаротушение по населённым пунктам приведены ниже в таблице. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территорий и растений (производственные нужды). Произведён по населённым пунктам с численностью населения свыше 100 человек.

Таблица 5

Расчетные расходы воды на тушение пожаров по населённым пунктам района

| Наименование | Количество населения | Норма л\с | Количество одновремен-ных пожаров | Время тушения пожара | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3\ч | м3\сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сельские населённые пункты |
| д. Бегуницы | 3670 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Большая Вруда | 2201 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| п. Беседа | 958 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| г. Волосово | 11660 | 15 | 2 | 3 | 108 | 324 |
| п. Вруда | 271 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Волгово | 138 | 5 | 1 | 3 |  |  |
| д. Губаницы | 191 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Домашковицы | 116 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| п. Жилгородок | 239 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Заполье | 112 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| п. Зимитицы | 1400 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Извара | 1899 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Ивановское | 113 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| п. Калитино | 1760 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| п. Каложицы | 640 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Канаршино | 115 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| п. Кикерино | 2005 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| п. Кикерино | 131 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Клопицы | 1170 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Курковицы | 1276 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| п. Курск | 1222 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Курск | 168 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Княжево | 165 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| п. Красный Луч | 370 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Лагоново | 116 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Лисино | 106 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| п. Молосковицы (Курское сельское поселение) | 188 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| п. Остроговицы | 205 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Полобицы | 116 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Рабитицы | 1302 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Реполка | 609 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| п. Сельцо | 1695 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Сосницы | 114 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| п. Сумино | 1791 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| п. Сяглицы | 140 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Большой Сабск | 1386 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Терпилицы | 1328 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Большое Тешково | 164 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Торосово | 1529 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| д. Тресковицы | 119 | 5 | 1 | 3 | 18 | 54 |
| д. Ущевицы | 688 | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |

Для населённых пунктов с централизованной системой водоснабжения, расход воды на пожаротушение предусматривается из водопровода, объединённого с хозяйственно-питьевым и производственными водопроводами.

Расстановка пожарных гидрантов предусматривается в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с п. 16, п. 17 cт. 68. Вдоль автомобильных дорог, 2,5 м от края проезжей части и не ближе чем 5 м от стен домов, размещением гидрантов вне зон возможных завалов.

На остальной территории для противопожарной защиты организуются пожарные водоёмы, с обязательной организацией водозаборных площадок для подъезда не менее двух пожарных машин одновременно. Противопожарные водоёмы требуют очистки и дно углубления, устройство у прудов разворотных площадок с твердым покрытием.

Согласно СНиП 2.01.51-90 площадь пожарных водоёмов должна составлять 3000 м3 на 1 км2 территории.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*) предусматриваются пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 м3 при числе участков до 300 и не менее 60 м3 при числе участков более 300. Каждый водоем должен быть оборудован площадкой для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организации подъезда не менее 2-х пожарных автомобилей.

Большая часть Волосовского муниципального района расположена на карстовых грунтовых образованиях, имеющих хорошую водопроницаемость. Поэтому организация пожарных водоёмов потребует повышенных капитальных вложений. Например, организация кессонов для хранения воды на объёмы пожаротушения.

Предлагается найти, зарезервировать и учесть все естественные имеющиеся водоёмы и пруды, исторически оставшиеся на территории муниципального района.

Положение организации противопожарной защиты населения отражено на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».