| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ЦИИС» _____________ М.С. Мазалов |  | СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «СК «Гидрокор» _____________ О.В. Гладштейн |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «____» _____________2018 г. |  | «____» _____________2018 г. |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

# ПРОГРАММА

инженерно-геологических изысканий

по объекту:

«Модернизации (расширение) полигона ТКО в районе д. Калитино Волосовского района Ленинградской области».

|  | Санкт-Петербург 2018 |
| --- | --- |

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Марка, лист | Наименование | Стр. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Содержание | 2 |  |
|  | Программа инженерно-геологических изысканий |  |  |
|  | 1. Исходные данные | 3 |  |
|  | 2. Оценка изученности территории | 3 |  |
|  | 3. Краткая физико-географическая характеристика района работ | 3 |  |
|  | 4. Состав и виды работ, организация их выполнения | 4 |  |
|  | 5. Особые условия 6. Контроль качества и приемка работ 7. Используемые нормативные документы 8. Требования по охране труда и технике безопасности | 5 5 5 6 |  |
|  | 9. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления | 6 |  |
| Приложения | 1. Техническое задание |  |  |

ПРОГРАММА

инженерно-геологических изысканий

1. Общие сведения

### 1. Исходные данные

| 1. Наименование объекта | Модернизации (расширение) полигона ТКО Волосовского района Ленинградской области. |
| --- | --- |
| 2. Цель работы | Получение исходных данных для разработки и согласования проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов |
| 3. Расположение объекта | Россия, Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское, поселение, возле дер. Калитино, |
| 4. Основание для проведения изыскательских работ | Договор |
| 5. Заказчик | ООО «СК «Гидрокор» |
| 6. Назначение объекта | Существующий полигон ТКО расположен на земельном участке 47:22:0645001:1, в эксплуатации с 2002 г Площадь полигона 5,77 га. Площадь карт захоронения отходов – 3,46 га. За счёт присоединения смежного земельного участка 47:226____________ площадью 3,0 га с увеличением вместимости полигона за счёт объединённого террикона существующей и проектируемых карт, предназначенных для захоронения непригодных для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) Срок эксплуатации участков, предназначенных для захоронения непригодных для переработки ТКО и приравненных к ним отходов определяется проектной документацией |
| 7. Вид строительства | Новое |
| 8. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 9. Особые требования | Комплексные инженерные изыскания должны быть достаточными для разработки проектно-сметной документации на строительство объекта, проекта санитарно-защитной зоны полигона, оценки воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта. |

Программа составлена на основании Технического задания (Приложение 1).

# 2. Оценка изученности территории

Сведений о проводимых ранее инженерно-геологических изысканий нет.

3. Краткая физико-географическая характеристика района работ

Существующий полигон ТКО расположен на земельном участке площадью 5,77 га, по адресу: Россия, Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское, поселение, возле дер. Калитино.

В геоморфологическом отношении участок располагается в пределах Ордовикского структурно-денудационного плато.

Климат юга Ленинградской области в том числе в Волосово, несколько более континентальный по сравнению с климатом Санкт-Петербурга. Здесь меньше осадков и больше часов солнечного сияния. Погода летом теплая, температура +18..+21 градусов, а в отдельные дни до + 25 градусов. Осадки преимущественно ливневого характера, кратковременные. Погода зимой умеренно холодная, с температурами от -5 до -10 градусов, но возможны похолодания до -25..-35 градусов. Средняя продолжительность сохранения снежного покрова: 10-20 дней.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с табл.1 СНиП II-7- 81* - II (средняя). В соответствии с Общим сейсмическим районированием территории РФ ОСР-15 участок относится к районам с расчетной сейсмической интенсивностью для средних грунтовых условий - 5 баллов (шкала MSK-64) для степеней сейсмической опасности А (10%) и В (5%), и С (1%).

4. Состав и виды работ, организация их выполнения

Состав и объемы инженерно-геологических работ определены в соответствии с требованиями Технического задания.

Программой предусматриваются следующие виды работ: полевые (буровые), лабораторные и камеральные.

4.1. Полевые работы

4.1.1.Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование

Данный вид работ включает в себя:

осмотр участка изысканий и прилегающей территории,

визуальную оценку рельефа,

выяснение условий производства работ,

плановую и высотную привязку геологических выработок

обработку и систематизацию полученных сведений,

4.1.2.Буровые работы

Буровые работы включают колонковое бурение  10 скважин глубиной от 5.0 до 10 м. Общим объемом 90 м.

4.1.2. Инженерно геологическое опробование

Состав и объем  полевого опробования определяется требованиями технического задания. Оно включает в себя:

гидрогеологические наблюдения (90 п.м),

отбор монолитов из скважин (40 обр.),

4.2. Лабораторные работы

По всем образцам грунтов, согласно действующим нормативным документам будут выполнены определения:

- плотности грунтов (40 опр.),

- гранулометрического состава (20 опр.),

- естественной влажности (40 опр.),

- числа пластичности и показателя текучести (40 опр.),

- определение степени агрессивности и коррозионной активности грунтов и подземных вод к бетону, стали, свинцовыми и алюминиевыми оболочками кабелей (3 опр. воды - если будут, 3 грунта).

4.3. Камеральные работы

В состав камеральной обработки материала включается:

составление программы работ,

первичная обработка полевой документации,

составление графической отчетной документации: план расположения выработок, колонки скважин, инженерно-геологические разрезы, таблица лабораторных исследований грунтов,

составление отчета.

Технический отчет представляется на бумажном и электронном носителях.

5. Особые условия

В ходе выполнения работ в программу могут быть внесены изменения и дополнения, вытекающие из конкретных условий производства. Значительные изменения согласовываются с заказчиком.

6. Контроль качества и приемка работ

Инженерно-геологический изыскания будут выполнены специалистами, имеющими профильное образование и опыт выполнения данных видов работ.

Контроль качества выполняемых работ осуществляется начальником партии и руководством подразделения. По результаты полевого и камерального контроля составляются соответствующие акты (приемки полевых и камеральных работ, ликвидационного тампонажа скважин, оценки качества технического отчета).

7. Используемые нормативные документы

Работы проводятся на основании лицензий в соответствии с требованиями нормативных документов, основными из которых являются:

- СП 47.13330.2012  «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,

- СП 11-105-97  «Инженерно-геологические изыскания для строительства», части 1 и 3,

- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»,

- ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»,

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,

- Рекомендации по производству инженерных изысканий для проектирования аэродромного строительства.

8. Требования по охране труда и технике безопасности

К полевым инженерно-геологическим работам на территории действующего аэропорта допускаются высококвалифицированные специалисты, годные по состоянию здоровья и прошедшие соответствующие инструктажи по технике безопасности и охране труда в плановом порядке.

Непосредственно на объекте, перед началом работ, начальник партии проводит контрольное занятие по технике безопасности со всеми сотрудниками с составлением акта инструктажа.

За соблюдение требований по охране труда и техники безопасности при проведении лабораторных работ несут ответственность начальник лаборатории и руководитель подразделения.

9. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления

По результатам инженерно-геологических изысканий будет составлен технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 на бумажном и электронном носителях.

Графические приложения к техническому отчету создаются в программах CREDO-GEO, FoxGIS с последующим экспортированием в AutoCAD.

Технический отчет будет представлен Заказчику в сроки и в количестве экземпляров, соответствующих условиям  Договора.

Приложения: 1. Техническое задание

Главный специалист                                                            Кузнецова