ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

Несекретно

Инв. № 4711/602 н/с

Экз. № 1

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

Курского сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

ЧАСТЬ 2

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Санкт-Петербург – Курск

2012

ООО «Институт территориального планирования    «урбаника»

___________________________________________________________________

191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 44

Тел./факс (812)318-32-01.  Email: info@urbanica.spb.ru

http://www.urbanica.spb.ru/

___________________________________________________________________

Несекретно

Инв. № 4711/602н/с

Экз. № 1

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

Курского сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

ЧАСТЬ 2

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Генеральный директор						А. В. Финогенов

Руководитель проекта						О. А. Фролова

Санкт-Петербург – Курск

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 11. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.	4

Статья 56. Карта градостроительного зонирования территории Курского сельского поселения.	4

ГЛАВА 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ	5

Статья 57. Общие положения	5

Статья 58. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования территорий населенных пунктов Курского сельского поселения.	7

Статья 59. Градостроительные регламенты. Жилые зоны	8

Статья 60. Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками (Ж –1)	9

Статья 61. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 2-3 этажа (Ж-2)	12

Статья 62. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами 4-5 этажей (Ж-3)	14

Статья 63. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны	15

Статья 64. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)	16

Статья 65. Зона размещения объектов социального и культурно-бытового назначения (О-2)	18

Статья 66.    Зона размещения объектов культуры (О-4)	20

Статья 67. Градостроительные регламенты. Производственные зоны	20

Статья 68. Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности (П-1)	21

Статья 69. Зона размещения коммунальных и складских объектов IV-V класса опасности (П- 2)	22

Статья 70. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.	23

Статья 71. Зона инженерной инфраструктуры (И-1)	23

Статья 72. Зона автомобильного транспорта (Т-1)	24

Статья 73. Зона объектов автомобильного транспорта (Т-2)	24

Статья 74. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения: зона кладбищ (СН-1)	25

Статья 75. Порядок применения градостроительных регламентов	26

ГЛАВА 13. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	28

Статья 76. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон	28

Статья 77. Ограничения использования земельных участков в пределах водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полос	30

### ГЛАВА 11. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

### Статья 56. Карта градостроительного зонирования территории Курского сельского поселения.

Объектами градостроительного зонирования территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области являются 13 населенных пунктов, входящих в его состав. Карты градостроительного зонирования территорий населенных пунктов, входящих в состав Курского сельского поселения являются основным графическим материалом Правил земелепользования и застройки, в котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий населенных пунктов.

На картах градостроительного зонирования отображены:

- границы населенных пунктов Курского сельского поселения Волосовского муниципального района;

- границы территориальных зон;

- зоны запрещения нового жилищного строительства;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- территории естественной растительности и водных объектов.

В состав Курского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- деревня Волпи,

- поселок Красный Луч,

- деревня Курск,

- поселок Курск,

- деревня Лелино,

- деревня Малая Александровка,

- поселок Молосковицы,

- деревня Новые Красницы,

- поселок Остроговицы,

- деревня Старые Красницы,

- деревня Сумск,

- деревня Сырковицы,

- деревня Шадырицы.

### ГЛАВА 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ И ПАРАМЕТРАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

### Статья 57. Общие положения

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон, определённых проектом Генерального плана Курского сельского поселения, разработанным ИТП «Урбаника» в 2011 году;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов, бульваров и других подобных территорий);

3) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской области или уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём приведения их в соответствие предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

8. В случае если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

9. Территориальные зоны установлены с учётом:

1) определённых Градостроительным кодексом Российской Федерации видов территориальных зон;

2) функциональных зон, определённых проектом Генерального плана Курского сельского поселения, разработанным ИТП «Урбаника» в 2011 году;

3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования;

5) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

10. Границы территориальных зон установлены по:

1) красным линиям;

2) магистралям, улицам, проездам (линиям, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений);

3) границам земельных участков;

4) естественным границам природных объектов;

5) иным обоснованным границам.

11. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

### Статья 58. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования территорий населенных пунктов Курского сельского поселения.

1. На Картах градостроительного зонирования выделены следующие виды территориальных зон:

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж – 1 | Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками |
| Ж – 2 | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (2-3 этажа) |
| Ж – 3 | Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (4-5 этажей) |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| О – 1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| О – 2 | Зона размещения объектов социального и культурно-бытового назначения |
| О – 3 | Зона размещения объектов культуры |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |
| П – 1 | Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности |
| П – 2 | Зона размещения коммунальных и складских объектов IV-V класса опасности |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| И – 1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| Т – 1 | Зона автомобильного транспорта |
| Т – 2 | Зона объектов автомобильного транспорта |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН – 1 | Зона кладбищ |

2. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешённого использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а также санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам.

3.   В границах населенных пунктов выделены территории естественной растительности. Настоящие Правила не устанавливают градостроительные регламенты на данные территории до момента утверждения Генерального плана муниципального образования Курское сельское поселение, в состав которого входят территории 13 населенных пунктов, и выделения функциональных зон для данных территорий. Любой вид разрешенного использования территорий естественной растительности до утверждения Генерального плана и разработки корректировки Правил землепользования и застройки запрещён.

### Статья 59. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

1. Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами и многоквартирными жилыми домами различной этажности, другими объектами, предназначенными для проживания граждан.

Размещение встроенно-пристроенных нежилых объектов допускается при условии выполнения норм пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97*, СНиП 31-01-2003, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-02-99*, ППБ 01-03, в том числе:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками.

Доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20 %.

2. Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории жилых зон по классификации СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", - V.

3. Ограничения на размещение встроено-пристроенных объектов общественного назначения в жилых домах устанавливаются региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на человека в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003:

специализированные магазины химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооптовой) торговли;

все предприятия, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов); бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах);

предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м2 и с музыкальным сопровождением;

прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м2; общественные уборные; похоронные бюро; встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;

производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ); клинико-диагностические и бактериологические лаборатории; диспансеры всех типов; дневные стационары диспансеров и стационары частных клиник: травмопункты, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема; отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии;

рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источниками ионизирующего излучения, ветеринарные клиники и кабинеты.

Магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается располагать пристроенными к глухим участкам стен жилых зданий с пределом огнестойкости REI 150.

4. В состав жилых зон включены:

- Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками;

- Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами  (2-3 этажа);

- Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (4-5 этажей).

### Статья 60. Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными участками (Ж –1)

Предназначена для размещения усадебных жилых домов на одну семью малой этажности (до 3 этажей) с приусадебными участками.

- Основные виды разрешённого использования

- отдельно стоящие 1-3 этажные жилые дома на одну семью с приусадебными участками.

- Вспомогательные виды разрешённого использования

- дворовые постройки, размещаемые в соответствии с требованиями санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм;

- парники, теплицы, оранжереи;

- постройки для содержания мелких животных;

- индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля;

- встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля;

- гостевые стоянки;

- индивидуальные бани (при условии канализования стоков);

- отделения, участковые пункты милиции;

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- сады, огороды, палисадники;

- объекты пожарной охраны;

- магазины товаров первой необходимости;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- общественные резервуары для хранения воды;

- коллективные овощехранилища и ледники;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- площадки для сбора мусора.

- Условно разрешённые виды использования

- блокированные жилые дома в 1-3 этажа, с придомовыми участками;

- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;

- аптеки;

- встроенно-пристроенные объекты обслуживания для индивидуальной трудовой деятельности;

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования.

4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Минимальная площадь индивидуального приусадебного земельного участка – 0,06 га, максимальная – 0,5 га.

Максимальная площадь участка для ведения личного подсобного хозяйства – 0,50 га.

Удельный вес озеленённых территорий – не менее 25%.

Основные параметры:

минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения — не менее 3 метров для зданий I—III степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV—V степеней огнестойкости;

хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;

постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным по требованиям должны быть не менее:

- от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м;

- от других построек – 1 м;

- от стволов деревьев –3 м;

- от кустарника – 1 м.;

от окон жилых комнат(комнат, кухонь и веранд)  до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.  (присоблюдении требования непросматриваемости, а также затеняемости соседний земельных участков);

при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м;

сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиенических требований, но не менее: одиночные или двойные – не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м;

площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м²;

жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки;

расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;

характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имеющем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м;

на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м).

### Статья 61. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами 2-3 этажа (Ж-2)

Предназначена для размещения многоквартирных жилых домов 2-3 этажа, выполненных по типовым и индивидуальным проектам без приусадебных участков, а также блокированных жилых домов. Высота архитектурных элементов (шпилей, башен, флагштоков и пр.) не должна превышать высоты самого здания умноженной на коэффициент 1,7.

1. Основные виды разрешённого использования:

- многоквартирные жилые дома 2-3 этажа;

- блокированные жилые дома 2-3 этажа с придомовыми участками.

2. Вспомогательные виды разрешённого использования:

- объекты социального назначения;

- кафе, бары (общей площадью не более 250 м2 и режимом функционирования не позже 2300);

- учреждения клубного типа;

- библиотеки;

- учреждения культуры и искусства локального и районного значения;

- физкультурно-оздоровительные сооружения;

- автостоянки для постоянного хранения автомобилей;

- открытые автостоянки для временного хранения автомобилей;

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- гаражи-стоянки подземные, встроенные;

- площадки для сбора мусора;

- встроенно-пристроенные и отдельно стоящие объекты социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие основные функции зоны: аптеки; магазины товаров первой необходимости; жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; парикмахерские; отделения связи, телефонные станции, переговорные пункты; отделения, участковые пункты милиции; ремонт бытовой техники; пошивочные ателье; приемные пункты прачечной и химчистки.

На придомовых участках блокированных домов:

- сады, клумбы, палисадники;

- площадки досуга, в т.ч. детские;

- малые архитектурные формы;

- места для временной парковки автомобилей (гостевые парковки) из расчета 1,5 машиноместа на 1 квартиру (семью).

- Условно разрешённые виды использования:

- офисы, конторы организаций;

- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов;

- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;

- спортзалы с бассейнами или без них;

- культовые сооружения.

4. Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:

1. Минимальная ширина придомового участка для блокированной застройки по уличному фронту – 10 м.

2. Максимальный коэффициент застройки участка – 0,8.

4. Максимальная плотность застройки - 4000 м2/га.

5. Площадь озеленённой территории земельного участка должна составлять не менее 6 м2/чел, или не менее 25% площади территории квартала.

6. Планировочные и нормативные требования к размещению:

- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве – не менее 6 метров для блокированных домов, не менее 4 метров – для многоквартирной застройки.

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, сохраняемых в соответствии с Генеральным планом муниципального образования, надстройка мансардного этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и выходы для посетителей располагаются со стороны улицы.

На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением не более 0,5 м в высоту.

Изменение цвета фасадов домов осуществляется  по согласованию с органом архитектуры.

Планировочные и нормативные требования к блокированной застройке:

- ограждения земельных участков должны быть не выше 1,8 метра, вид ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

- хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости; допускается наличие встроенных гаражей, в том числе подземных.

### Статья 62. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами 4-5 этажей (Ж-3)

Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов основной этажности 4-5 этажей.

  - Основные виды разрешённого использования:

- многоквартирные жилые дома (4-5 этажей);

- встроенно-пристроенные объекты обслуживания (отделения связи, телефонные станции, переговорные пункты,  ремонт бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье, приемные пункты прачечной и химчистки, магазины);

- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные,  отдыха;

- общежития;

- гостиницы.

  - Вспомогательные виды разрешённого использования:

- отделения, участковые пункты милиции;

- аптеки;

- учреждения социальной защиты;

- отдельно стоящие объекты обслуживания (отделения связи, телефонные станции, переговорные пункты общей площадью не более 100 м2,  ремонт бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье, приемные пункты прачечной и химчистки);

- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортзалы, оздоровительные центры, фитнес-клубы);

- магазины продовольственных и промышленных товаров;

- открытые автостоянки для временного хранения автомобилей;

- гаражи;

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- библиотеки;

- площадки для сбора мусора;

- площадки для выгула собак;

- жилищно-эксплуатационные службы и аварийно-диспетчерские службы (встроенные);

- кафе, закусочные, бары, рестораны;

- отделения банков, банкоматы;

- офисы, конторы организаций;

- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации;

- киоски, павильоны, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- клубы многоцелевого и специализированного использования с ограничением по времени работы (до 23 часов);

- парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования.

  - Условно разрешённые виды использования:

- информационные центры;

- специальные жилые дома для престарелых и инвалидов;

- дома ребёнка;

- автостоянки на отдельном земельном участке;

- учреждения среднего специального и профессионального образования.

4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Максимальная плотность застройки – в зависимости от проекта планировки.

2. Планировочные и нормативные требования к размещению: отступ от красной линии до линии застройки при новом строительстве — не менее 3 метров.

3. Площадь озеленённой территории квартала многоквартирной жилой зоны должна составлять не менее 5 м2/чел.

4. Торговые площади магазинов продовольственных и промышленных товаров не более 250 кв. м.

На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением не более 0,5 м в высоту.

Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления.

### Статья 63. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта, подземных или многоэтажных гаражей и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование этих зон.

В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые дома.

2. В состав общественно-деловых зон включены:

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- Зона размещения объектов социального и культурно-бытового назначения;

- Зона размещения объектов культуры.

### Статья 64. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1)

1. Основные виды разрешённого использования:

- здания администрации, органов местного самоуправления;

- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, отделения банков;

- суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения;

- рекламные агентства;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д.;

- отделения, участковые пункты милиции;

- гостиницы;

- кинотеатры;

- музеи, выставочные залы, ярмарки, выставки товаров;

- библиотеки, информационные центры, справочные бюро;

- клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч,  собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;

- танцзалы, дискотеки;

- компьютерные центры;

- предприятия общественного питания;

- отделения связи; почтовые отделения, междугородные переговорные пункты;

- аптеки;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- поликлиники;

- дома быта;

- центры по предоставлению полиграфических услуг;

- фотосалоны;

- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и другие объекты обслуживания;

- некоммерческие коммунальные предприятия;

- здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов культурного и обслуживающего назначения;

- бильярдные;

- многофункциональные развлекательные комплексы;

- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы (при размещении на земельных участках, сомасштабных по размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);

- торговые комплексы, магазины продовольственных и промышленных товаров;

- бани, сауны;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;

- рынки открытые и закрытые;

- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, мастерские по пошиву и изготовлению обуви и другие виды обслуживания;

- лаборатории по проверке качества продукции;

- камеры хранения, другие помещения для складирования товаров;

- холодильные камеры;

- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения.

2. Вспомогательные виды разрешённого использования:

- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

- зеленые насаждения;

- общественные туалеты;

- площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.

3. Условно разрешённые виды использования:

- здания многофункционального  использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы;

- автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

- общежития;

- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- молочные кухни.

4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Торговые комплексы, магазины продовольственных и промышленных товаров рекомендуемой минимальной обеспеченности торговыми площадями 252.0 кв. м на 1000 жителей, из них 77,1 кв. м – по продаже продовольственных товаров, и 175,5 кв. м – по продаже непродовольственных товаров.

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м.

- Минимальный процент озеленения земельного участка – 30 %.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

- Минимальный отступ зданий от красной линии – 5 м.

- Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 25 м.

- Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат – 6 м.

- Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости – 6 м.

- Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости – 8 м.

- В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 65. Зона размещения объектов социального и культурно-бытового назначения (О-2)

К зонам размещения объектов социального и культурно-бытового назначения относятся территории, используемые и предназначенные для размещения учебных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования, учреждения здравоохранения и социальной защиты. Зона предназначена для использования существующих и строительства новых объектов с определенным спектром видов использования.

1. Основные виды разрешённого использования недвижимости:

- детские дошкольные учреждения;

- школы общеобразовательные;

- высшие учебные заведения;

- средние специальные учебные заведения;

- информационные, компьютерные центры;

- библиотеки;

- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;

- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты;

- учебно-лабораторные корпуса;

- учебно-производственные мастерские;

  - архивы, информационные центры;

  - предприятия общественного питания: столовые, кафе, бары, закусочные;

  - скверы, бульвары, видовые площадки;

  - больницы;

  - роддома;

  - пункты оказания первой медицинской помощи;

  - аптеки;

  - дома ребенка;

  - приюты.

2. Вспомогательные виды разрешённого использования:

- общежития;

  - музеи, выставочные залы;

  - клубные помещения многоцелевого и специального назначения;

  - видеосалоны, танцевальные залы, дискотеки;

  - жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала;

  - учебные полигоны, хозяйственные участки;

- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания; ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания;

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 м²;

- зеленые насаждения;

- общественные туалеты.

3. Условно разрешённые виды использования:

- выставочные залы;

- танцзалы, дискотеки;

- объекты, связанные с отправлением культа;

- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- открытые автостоянки.

4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.

- Минимальный процент озеленения земельного участка – 30 %.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

### Статья 66.    Зона размещения объектов культуры (О-4)

1. Зона объектов культуры предназначена для размещения земельных участков, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

2. В границах зоны объектов культуры действие градостроительного регламента не распростроняется.

### Статья 67. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

1. Производственные зоны предназначены для размещения новых и расширения (реконструкции) существующих производственных предприятий, научно-производственные учреждений, складских помещений, учреждений транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, а также объектов, сооружений и коммуникаций инженерной.

2. Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативами воздействия на окружающую среду.

3. Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативами воздействия на окружающую среду, объектов инженерной инфраструктуры, объектов связи.

В зону включаются территории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций зоны.

- В состав Производственных зон включены:

  - зона промышленных предприятий;

  - зона размещения коммунальных и складских объектов.

### Статья 68. Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности (П-1)

Зона предназначена для размещения производственных объектов IV-V классов опасности санитарной классификации, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

1. Основные виды разрешенного использования:

- Промышленные предприятия организации IV-V классов санитарной классификации;

- Объекты складского назначения IV-V классов санитарной классификации;

- Оптовые базы и склады;

- Сооружения для хранения транспортных средств;

- Предприятия автосервиса.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,  научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий;

- Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий;

- Конфессиональные объекты;

- Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации;

- Пункты оказания первой медицинской помощи;

- Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;

- Рынки промышленных товаров;

- Крупные торговые комплексы;

- Торгово-выставочные комплексы;

- Магазины;

- Временные торговые объекты;

- Предприятия общественного питания;

- Объекты бытового обслуживания;

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты;

- Отделения, участковые пункты милиции;

- Пожарные части;

- Ветлечебницы.

3. Условно разрешенные виды использования:

- Общежития, связанные с производством и образованием;

- Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации;

- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального значения;

- Офисы и представительства;

- Судебные и юридические органы;

- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания;

- Кредитно-финансовые учреждения;

4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Максимальный процент застройки земельных участков:

- производственных объектов – 75 %.

2. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 69. Зона размещения коммунальных и складских объектов IV-V класса опасности (П- 2)

        - Основные виды разрешённого использования:

- Коммунально-складские организации различного профиля;

- Гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке;

- Гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- Места складирования снега;

- Офисы, конторы, административные службы;

- Предприятия  оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по реализации готовой продукции.

        - Вспомогательные виды разрешённого использования:

- Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- Отделения, участковые пункты милиции.

        - Условно разрешённые виды использования:

- Автозаправочные станции;

- Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания работников предприятий;

- Аптеки;

- Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- Ветеринарные приемные пункты;

- Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- Максимальный процент застройки земельных участков:

  - объектов коммунально-складского назначения – 60%.

- В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 70. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов. Благоустройство и озеленение указанных территорий осуществляется за счет собственников, владельцев, пользователей этих коммуникаций (объектов).

### Статья 71. Зона инженерной инфраструктуры (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

- Основные виды разрешённого использования:

  - сооружения теплоснабжения (котельные);

  - сооружения электроснабжения (электроподстанции, ЛЭП);

  - сооружения газоснабжения (газопроводы);

  - сооружения водоснабжения (водозаборные сооружения, водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды);

  - сооружения хозяйственно-бытовой и ливневой канализации (очистные сооружения, насосные станции);

  - метеостанции.

- Вспомогательные виды разрешённого использования:

  - предприятия и учреждения, необходимые для эксплуатации устройств и объектов инженерного обеспечения;

  - объекты и базы складского назначения соответствующего профиля;

3 .Условно разрешенные виды использования

- общежития, связанные с производством и образованием;

- гостиницы;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;

- рынки промышленных товаров;

- крупные торговые комплексы;

- торгово-выставочные комплексы;

- магазины;

- временные торговые объекты;

- предприятия общественного питания;

- объекты бытового обслуживания;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- пожарные части;

- ветлечебницы.

4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

2. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений – до 5 этажей.

3. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями.

### Статья 72. Зона автомобильного транспорта (Т-1)

1. Зона автомобильного транспорта предназначена для размещения:

  - конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов наземных пешеходных переходов, подземных пешеходных переходов, светофорных объектов, дорожных знаков);

  - сооружений и устройств инженерного обеспечения и автоматизированного управления автотранспортом;

  - остановочных пунктов общественного транспорта.

2. Градостроительный регламент не устанавливается для земельных участков предназначенных для размещения линейных объектов или занятых линейными объектами.

### Статья 73. Зона объектов автомобильного транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств (гаражи, стоянки);

  - предприятия по техническому обслуживанию транспортных средств;

  - автозаправочные станции;

  - автовокзал.

2. Вспомогательные виды разрешённого использования:

  - предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в том числе пункты и учреждения связи;

  - службы оформления заказов и билетов;

  - информационные центры, справочные и рекламные агентства;

  - комнаты матери и ребёнка;

  - пункты оказания первой медицинской помощи;

  - пункты охраны правопорядка;

  - встроенные и пристроенные торговые объекты, предприятия общественного питания.

3. Условно разрешённые виды использования:

  - отдельно стоящие торговые объекты, предприятия общественного питания, в том числе временные.

4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Режим использования территории и параметры строительных изменений земельных участков определяются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям специальных нормативных  документов и технических регламентов.

### Статья 74. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения: зона кладбищ (СН-1)

В состав зон специального назначения включены территории, предназначенные для размещения кладбищ. Порядок использования территории определяется  с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

1. Основные виды разрешенного использования:

- захоронения (для действующих кладбищ);

- мемориальные комплексы;

- дома траурных обрядов;

- бюро похоронного обслуживания;

- бюро-магазины похоронного обслуживания;

- конфессиональные объекты.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- открытые гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

3. Условно разрешенные виды использования:

- захоронения (для закрытых кладбищ).

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

  - СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

  - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

  - СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Площадь земельного участка кладбища – не более 40 га.

### Статья 75. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов, бульваров и других подобных территорий);

3) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской области или уполномоченными органами местного самоуправления Курского сельского поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Объекты капитального и некапитального строительства, созданные с существенным нарушением требований градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

9. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

### ГЛАВА 13. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### Статья 76. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон  (далее СЗЗ) устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия - шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ.

3. Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03».

4. В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зонирования,  в части отображения границ зон с особыми условиями использования территории, в части границ зон выделяемых по экологическим требованиям, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, а также границ территорий, на которые действие градостроительного регламента не распространяется, и границ территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, вводятся следующие ограничения хозяйственной и иной деятельности.

1) На территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:

- объектов для проживания людей;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, парков;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

- предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

2) На территории СЗЗ допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации,  ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

- новые пищевые объекты – в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение – при исключении взаимного негативного воздействия;

3) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена – не менее 60% площади; для предприятий II и III класса – не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

### Статья 77. Ограничения использования земельных участков в пределах водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полос

Основными водотоками Курского сельского поселения являются река Вруда, протекающая с севера на юг в восточной части поселения и ее правобережный приток Сумка (а также реки Алекса и Яблонька).

1. В пределах водоохранной зоны запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда  Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

2. В пределах прибрежной защитной полосы дополнительно запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

3. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговыми полосами рек для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.