| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительные работы |  |  |  |
|  | Работы по планировке участка, разбивочные работы |  |  | В составе генплана |
|  | Доставка и разгрузка стоек опор СВ95-2 | шт | 43 | По 800кг |
|  | Доставка и разгрузка щитов (ЩР1, ВРУ3,ВРУ4, ЩС6,ЩС7, ВРУ2 – не учтен, т.к. поставляется комплектно с АБК, ЩУ5 – не учтен, т.к. поставляется комплектно с сортировочной линией) | шт | 6 | По 250кг |
|  | Электромонтажные работы. |  |  |  |
|  | Монтаж провода СИП-2 3х35+1х54,6+1х25, в т.ч. | м | 220 |  |
| 4.1 | - по конструкциям щитов | м | 10 |  |
| 4.2 | - по конструкциям опор открыто | м | 40 |  |
| 4.3 | - воздушным способом по опорам (с учетом 3% на провис кабеля) и стенам здания | м | 170 |  |
| 5. | Монтаж провода СИП-4 2х16, в т.ч. | м | 400 |  |
| 5.1 | - по конструкциям щитов | м | 2 |  |
| 5.2 | - по конструкциям опор открыто | м | 5 |  |
| 5.1 | - воздушным способом по опорам (с учетом 3% на провис кабеля) | м | 393 |  |
| 6 | Монтаж кабеля АВБбШв-1 4х16, в т.ч. | м | 150 |  |
| 6.1 | - спуски-подъемы в металлической трубе | м | 4 |  |
| 6.2 | - по конструкциям щитов | м | 2 |  |
| 6.3 | - в траншее в земле в ПНД/ПВД трубе | м | 10 |  |
| 6.4 | - в траншее в земле за плиткой ПЗК | м | 134 |  |
| 7 | Монтаж кабеля АВБбШв-1 4х50, в т.ч. | м | 50 |  |
| 7.1 | - спуски-подъемы в металлической трубе | м | 4 |  |
| 7.2 | - по конструкциям щитов | м | 2 |  |
| 7.3 | - в траншее в земле в ПНД/ПВД трубе | м | 20 |  |
| 7.4 | - в траншее в земле за плиткой ПЗК | м | 24 |  |
| 8 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х2,5, в т.ч. | м | 20 |  |
| 8.1 | - спуски-подъемы в металлической трубе | м | 4 |  |
| 8.2 | - по конструкциям щитов и оборудования | м | 2 |  |
| 8.3 | - в пластиковом кабель-канале по внутренним стенам здания | м | 3 |  |
| 8.4 | - в траншее в земле в ПНД/ПВД трубе | м | 11 |  |
| 9 | Монтаж комплектного контрольного кабеля к автовесам | м | 25 |  |
|  | (пучком), в т.ч. |  |  |  |
| 9.1 | - по конструкциям весов | м | 3 |  |
| 9.2 | - в траншее в земле в ПНД/ПВД трубе | м | 19 |  |
| 9.3 | -спуск в трубе по стене | м | 2 |  |
| 9.4 | - по конструкциям щитов | м | 1 |  |
| 10 | Монтаж провода ПВ3 1х2,5, в т.ч. | м | 65 | Крепление светильников |
| 10.1 | - по кронштейну светильника | м | 65 |  |
| 11 | Сухая разделка кабеля (провода) | жил | 202 |  |
| 12 | Установка щитов на опоре | шт. | 2 | ЩС6,7 |
| 13 | Присоединение комплектных щитов | шт. | 2 | ЩУ5, ВРУ2 |
| 14 | Установка щита в помещении на стене АБК | шт. | 1 | ЩНО |
| 15 | Установка щитов в помещениях | шт. | 2 | ВРУ3,ВРУ4 |
| 16 | Установка щитов на постаменте | шт. | 1 | ЩР1 |
| 17 | Присоединение щитов к устройству заземления | шт. | 8 |  |
| 18 | Установка опор двухстоечных типа А11-ИП | шт. | 6 |  |
| 19 | Установка опор одностоечных типа П11-ИП | шт. | 7 |  |
| 20 | Установка опор трехстоечных типа УА11-ИП | шт. | 6 |  |
| 21 | Установка опор двухстоечных типа УП11-ИП | шт. | 1 |  |
| 22 | Установка опор двухстоечных типа АО11-ИП | шт. | 1 |  |
| 23 | Установка оттяжки | шт. | 2 |  |
| 24 | Установка светильника наружного освещения на опоре | шт. | 32 |  |
| 25 | Устройство заземления опор и щитов, в т.ч. на одно заземление: | шт. | 12 |  |
| 25.1 | Забивка вертикального электрода из угловой стали 50х50х5, l=2м | шт | 2 |  |
| 25.2 | Рытье траншеи вручную в отвал (Т2, В=500мм, h= -0,7м) | м/м3 | 3/1,05 |  |
| 25.3 | Прокладка горизонтального заземлителя из полосовой стали 40х4мм | м | 4 | В т.ч. 3м - в земле, 1- м по опоре |
| 25.4 | Обратная засыпка траншеи с трамбованием | м3 | 3/1,05 |  |
| 26 | Рытье траншеи в грунте II категории (сухой грунт) | м3 | 54 |  |
| 27. | Подсыпка траншеи песком | м3 | 18,5 | Купл=1,1 |
| 28 | Обратная засыпка вынутым грунтом | м3 | 35,5 |  |
| 29 | Укладка труб ПНД/ПВД диаметром 50мм | м | 40 |  |
| 30 | Укладка труб ПНД/ПВД диаметром 80мм | м | 20 |  |
| 31 | Устройство уплотнения на концах труб | шт | 8 |  |
| 32 | Укладка плиток ПЗК (0,48х0,24) | шт | 335 |  |
| 33 | Монтаж ДЭС контейнерного типа | к-т | 1 |  |
| 34 | Ограждение ДЭС 3Д-Гиттер с воротами и встроенной калиткой | пм | 9 |  |
| 35 | Заземление ДЭС | к-т | 1 | Лист 17.1 ГЧ |
| 36 | Укладка дорожных плит для установки ДЭС на щебеночную подушку (300мм) | шт. | 3 |  |
|  | Пуско-наладочные работы: |  |  |  |
|  | Коммутационные аппараты: |  |  |  |
| 37 | Аппарат коммутационный напряжением до 1 кВ | испытание | 29 |  |
|  | Проверка срабатывания аппаратов защиты | шт | 29 |  |
|  | Проверка срабатывания УЗО | шт | 16 |  |
|  | Наладка работы ДЭС | к-т | 1 |  |
|  | Измерения в электроустановках: |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | 29 |  |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диаганалью до 20м | измерение | 12 |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: линий до 1кВ предназначенных для передачи электроэнергии к распредустройствам | измерение | 23 |  |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1кВ | фазировка | 23 |  |