| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Шит силовой распределительный, навесной, | Лист 2 ГЧ |  |  | к-т | 1 |  | Спецзаказ |
| /ЩР1/ | ~380 В, 50 Гц, со ст. защ. IP54, с выносными розетками и разъемом, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплектация согласно схемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Шит силовой распределительный, навесной, | Листы 3,4 ГЧ |  |  | к-т | 1 |  | Спецзаказ |
| /ЩНО/ | ~380 В, 50 Гц, со ст. защ. IP 31, комплектация согласно схемы, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с автоматикой управления в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Шит силовой распределительный, навесной, | Листы 5,6 ГЧ |  |  | к-т | 2 |  | Спецзаказ |
| /ВРУ3, ВРУ4/ | ~380 В, 50 Гц, со ст. защ. IP 31, комплектация согласно схемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Шит силовой распределительный, навесной, | Листы 7,8 ГЧ |  |  | к-т | 2 |  | Спецзаказ |
| /ЩС6,7/ | ~380 В, 50 Гц, со ст. защ. IP54, с выносными розетками и разъемом, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплектация согласно схемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Дизельная электростанция | Лист 16 ГЧ |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | 2. Светотехническое оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Светильник уличный светодиодный мощностью 80Вт. |  |  |  | Шт | 32 |  |  |
| 2.2 | Кабельный ввод – сальник |  |  |  | шт | 32 |  |  |
| 2.3 | Клеммник |  |  |  | к-т | 32 |  |  |
| 2.4 | Светильник переносной с аккумулятором времени непрерывной работы |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 4 часа – фонарь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Индивидуальное зарядное устройство для фонаря |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сталь полосовая оцинкованная 4х40 | ГОСТ 19904-74, ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 120 |  | заземление |
| 3.2 | Сталь угловая оцинкованная 50х50х5 | ГОСТ 8509-93 |  |  | м | 72 |  | заземление |
| 3.2 | Сталь угловая оцинкованная 63х63х6 | ГОСТ 8509-93 |  |  | м | 42,5 |  | Заземление ДЭС |
| 3.3 | Круг горячекатаный оцинкованный 10 мм. | ГОСТ 2590-86 |  |  | м | 120 |  | заземление |
|  | Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | с диаметром условного прохода 25 мм. | Т.25 |  |  | м | 14,5 |  | Ввод в АБК, подъем к оборудованию |
| 3.5 | с диаметром условного прохода 50 мм. | Т.25 |  |  | м | 4 |  | Ввод в АБК |
| 3.6 | с диаметром условного прохода 100 мм. | Т.100 |  |  | м | 4 |  | Стойка к ролл-катку |
| 3.7 | Труба ПНД/ПВД, с диаметром условного прохода 50 мм |  |  | ДКС | м | 40 |  |  |
| 3.8 | Труба ПНД/ПВД, с диаметром условного прохода 80 мм |  |  | ДКС | м | 20 |  |  |
| 3.9 | Песок мелкозернистый | ГОСТ 8736-93 |  |  | м3 | 18,5 |  |  |
| 3.10 | Хомут двухсторонний (скоба монтажная) с резиновыми прокладками в комплекте |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 3.11 | Стикеры для обозначения присоединений – знак |  |  |  | шт | 12 |  |  |
| 3.12 | Бирки кабельные |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 3.13 | Мастика МТО |  |  |  | л | 4,8 |  |  |
| 3.14 | Труба гофрированная с диаметром условного прохода 50 мм |  |  |  | м | 12 |  |  |
| 3.15 | Короб глухой из оцинкованной стали, В=300, с крышкой |  |  |  | м | 1 |  |  |
| 3.16 | Хомуты-стяжки пластиковые |  |  |  | шт | 10 |  |  |
| 3.17 | Сжим кабельный для кабеля в коробе, В=300 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 3.18 | Кабель-канал пластиковый 30х20 |  |  |  | м | 25 |  |  |
| 3.19 | Коробка распаячная с клеммниками в комплекте, IP54, наружной установки |  |  |  | к-т | 2 |  |  |
| 3.20 | Плиты дорожные (установка ДЭС) |  |  |  | шт | 3 |  |  |
| 3.21 | Щебень фр. 40-70 |  |  |  | м3 | 4 |  | Купл=1,25 |
| 3.22 | Песок строительный (под щебень) |  |  |  | м3 | 3,6 |  | Купл=1,05 |
|  | 4. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, без защитного | ВВГнг-LS |  |  |  |  |  |  |
|  | покрова, пониженной горючести, с низким газо- и дымовыделением | ТУ 16К17310-2001 |  |  |  |  |  |  |
|  | сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 3х2,5-1,0 |  |  |  | м | 21 |  | +2% |
|  | Самонесущий изолированный провод, с изоляцией из | СИП 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | светостабилизированного сшитого полиэтилена, с несущей нулевой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилой,сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 3х35+1х54.6+1х25 мм2 |  |  |  | м | 225 |  | +2% |
|  | Самонесущий изолированный провод, с изоляцией из | СИП 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | светостабилизированного сшитого полиэтилена, без несущей нулевой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилой,сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 2х16 мм2 |  |  |  | м | 408 |  | +2% |
| 4.4 | Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией, сечением: 1х2,5 мм2 | ПВ3 |  |  | м | 67 |  | +2% Подключение светильников |
| 4.5 | Провод с медной жилой, с ПВХ изоляцией, сечением: 1х25 мм2 | ПВ3 |  |  | м | 25 |  | Проводники СУП |
|  | в изоляции желто-зеленого цвета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, | АВБбШв-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | бронированный, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 4х16 |  |  |  | м | 153 |  | +2% |
| 4.7 | 4х50 |  |  |  | м | 51 |  |  |
|  | 5. Опоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Концевая анкерная А11-ИП (двухстоечная одноподкосная) |  |  |  | шт | 6 |  |  |
| 5.2 | Угловая анкерная УА11-ИП (трехстоечная двухподкосная) |  |  |  | шт | 6 |  |  |
| 5.3 | Промежуточная П11-ИП (одностоечная безподкосная) |  |  |  | шт | 7 |  |  |
| 5.4 | Угловая промежуточная УП11-ИП (двухстоечная двухподкосная) |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 5.5 | Ответвительная АО11-ИП (двухстоечная двухподкосная) |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 5.6 | Угловая промежуточная одностоечная с оттяжкой |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Стойка железобетонная, итого по п.5.1-5.6 | СВ 95-2 |  |  | шт | 43 |  |  |
|  |  | ТУ 3412.11410-89 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление подкоса, итого по п.5.1-5.6 | У3 |  |  | шт | 14 |  |  |
| 5.7 | Крепление щита на опоре , в т.ч. на 1 комплект: |  |  |  | к-т | 2 |  |  |
| 5.7.1 | Лоток металлический 50х50 |  |  |  | м | 7 |  |  |
| 5.7.2 | Профиль перфорированный |  |  |  | м | 3 |  |  |
| 5.7.3 | Бандажная лента COT 37 |  |  | каталог «Ensto» | м | 8 |  |  |
| 5.7.4 | Скрепа COT 36 |  |  | каталог «Ensto» | шт | 8 |  |  |
| 5.7.6 | Шпилька М8 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 5.8 | Сталь угловая оцинкованная 50х50х5 | ГОСТ 8509-93 |  |  | м | 9 |  | Для постамента под щит |
|  | 6. Стальные конструкции для светильника на опоре |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кронштейн КС1 | ЛЭП 99.10-12 |  |  | шт. | 32 |  |  |
| 6.2 | Хомут Х15 | ЛЭП 99.10-13 |  |  | шт | 32 |  |  |
| 6.3 | Проводник ЗП2 | ЛЭП 99.10-14 |  |  | м | 12,8 |  |  |
|  | 7. Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Скрепа | СОТ 36 |  | Ensto | шт. | 86 |  |  |
| 7.2 | Бандажная лента | СОТ 37 |  | Ensto | м | 86 |  |  |
| 7.3 | Крюк бандажный | SOT 29 |  | Ensto | шт. | 50 |  |  |
| 7.4 | Зажим натяжной | SO 250.01 |  | Ensto | шт. | 32 |  |  |
| 7.5 | Зажим поддерживающий | SO 69.95 |  | Ensto | шт. | 7 |  |  |
| 7.6 | Зажим прокалывающий | SLIP 22.1 |  | Ensto | шт. | 50 |  |  |
| 7.7 | Бандаж | PER 15 |  | Ensto | шт. | 63 |  |  |
| 7.8 | Зажим соединительный | SL 37.1 |  | Ensto | шт. | 12 |  |  |
| 7.9 | Кожух защитный | SP 15 |  | Ensto | шт. | 12 |  |  |
| 7.10 | Концевой колпачок | РК99 |  | Ensto | шт. | 25 |  |  |
| 7.11 | Соединительный зажим со срывной головкой | SLIW1.1 |  | Ensto | шт. | 24 |  |  |
| 7.14 | Дистанционный бандаж | SО 79.1 |  | Ensto | шт. | 16 |  |  |
| 7.15 | Дистанционный фиксатор | SО 70 |  | Ensto | шт. | 5 |  |  |
| 7.16 | Штепсельный разъем переносного заземления | SE40 |  | Ensto | шт. | 24 |  |  |
| 7.17 | Комплект переносного заземления 0,4кВ | SE41 |  | Ensto | к-т. | 1 |  |  |
| 7.18 | Настенный фиксатор | SО 125 |  | Ensto | шт. | 13 |  |  |
| 7.19 | Кронштейн | SO 253 |  | Ensto | шт. | 2 |  |  |
| 7.21 | Крюк сквозной | SOТ 15 |  | Ensto | шт. | 1 |  |  |
|  | 9. Инструменты и средства защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Переносное заземление, S=95мм2 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 9.2 | Ящик для песка 0,5м3 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9.3 | Песок |  |  |  | м2 | 0,5 |  |  |
| 9.4 | Совок для песка |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9.5 | Плакаты безопасности |  |  |  | К-т | 1 |  |  |
| 9.6 | Указатель напряжения 0,4кВ | ИН-01 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 9.7 | Клещи изолирующие токоизмерительные 0,4кВ | М 266 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9.8 | Перчатки диэлектрические до 1000В |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Приведенные в спецификации типы электрооборудования могут быть заменены на другие с аналогичными техническими характеристиками по согласованию с проектной организацией. |  |